Приложение 1.   Положение о территориальном планировании

Приложение 2.  Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон на территории муниципального образования. Карта границ населенных пунктов.

Приложение 3.   Карта функциональных зон и карта  планируемого размещения объектов местного значения на территории  с. Кимильтей.

Приложение 4.  Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры  местного значения  на территории  с. Кимильтей.

Приложение 5.  Карта функционального зонирования и карта планировочного  размещения объектов местного значения на территории  уч. Феофановский.

Приложение 6.  Карта функционального зонирования и карта планировочного  размещения объектов местного значения на территории  пос. ж/д ст. Перевоз.

Приложение 7.   Карта функциональных зон и карта планируемого  размещения объектов местного значения   на территории  с. Баргадай.

Приложение 8.   Карта функциональных зон и карта планировочного   размещения объектов местного значения   на территории  с. Перевоз.

Приложение 9.  Карта планируемого размещения объектов  инженерной инфраструктуры местного значения  на территории с. Перевоз.

Содержание

1. Общие положения	2

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	9

2.1 Социальная инфраструктура	9

2.2 Жилищный фонд	11

2.3 Сельское хозяйство	12

2.4 Транспортная инфраструктура	13

2.5 Инженерная инфраструктура	19

2.5.1 Водоснабжение	19

2.5.2 Водоотведение	19

2.5.3 Электроснабжение	21

2.5.4 Теплоснабжение	21

2.5.5 Газоснабжение	23

2.5.6 Связь и телекоммуникации	24

2.5.7. Инженерная подготовка территории	25

2.6 Организация благоустройства и озеленения территории и обустройства мест массового отдыха населения	27

2.7 Охрана окружающей среды	29

2.8 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	30

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	31

1. Общие положения

Разработка генерального плана Кимильтейского муниципального образования Зиминского муниципального района Иркутской области выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-Ф3 от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003);

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18 июля 2011г.), (редакция, действующая с 1 августа 2011г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями на 18 июля 2011 года), (редакция, действующая со 2 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями на 18 июля 2011 года);

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями от 18 июля 2011 г.);

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная зашита территорий от затопления и подтопления»:

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

Документы территориального планирования разработанные и утвержденные ранее.

- Схема территориального планирования Иркутской области, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики», 2008г.;

- Схема территориального планирования а Зиминского муниципального района Иркутской области, ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления» (НИПИ Терплан), 2008г.

- Программа социально-экономического развития Кимильтейского муниципального образования на 2011-2015 гг., утвержденная решением Думы Кимильтейского муниципального образования от 22.06.2007 г. № 62  (с  изменениями от 24.06.2011 г. № 102);

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Расчетный срок генерального плана – 2032 год, I очередь генерального плана – 2022 год.

Задача генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие сведения о муниципальном образовании:

Кимильтейское муниципальное образование расположено  в северной части Зиминского района Иркутской области.

Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» от 16 декабря 2004года №102-оз Кимильтейское муниципальное образование было наделено статусом сельского поселения и были определены его границы.

На севере и северо-западе   муниципальное образование граничит с  Куйтунским районом, на востоке с Буринским  и Харайгунским муниципальными образованиями, на юго-востоке с муниципальным образованием «Город Саянск», на юго-западе с Услонским муниципальным образованием Зиминского района.

В состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов: с. Кимильтей, с. Перевоз, с. Баргадай, пос. ж/д станции Перевоз, уч. Феофановский.

Административным центром муниципального образования является село Кимильтей.

Территория муниципального образования составляет 32889,78. Общая численность населения муниципального образования, по состоянию на 01.01.2012 г., – 3019 человек.

Экономический потенциал территории: В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики муниципального образования будет основано на следующих видах деятельности:

- переработка сельскохозяйственной продукции (предприятие по производству сыров);

- перспективного развития высокотехнологичных производств, ориентированных на углубленную переработку сырья.

Малое предпринимательство различных направлений выступит одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития. В сфере малого предпринимательства наиболее перспективно развитие следующих направлений:

- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции,

- лесозаготовительная деятельность;

- предприятий дорожного сервиса;

- туризм и рекреация.

- Прогнозная численность населения: Численность постоянного населения к 2022 году прогнозируется на уровне 3068 чел. и к 2032 году – 3141 чел.

- Развитие транспортной инфраструктуры (линейные объекты) федерального и областного значения и значения района  на территории муниципального образования:

В соответствии с положениями утвержденных региональных программных документов и документов территориального планирования на территории муниципального образования планируются следующие мероприятия федерального и областного значения:

Федерального значения

- на период до 2032 г предусматривается реконструкция устройств энергоснабжения на Транссибирской магистрали (Участок Черемхово-Тулун)

Областного значения

- на период до 2022года повышение качества дорожного покрытия  автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»- с. Баргадай-с. Кундулун;

- строительство автомобильного моста на областной автодороге Подъезд к с. Кундулун через реку Ока в районе с. Баргадай

- Развитие социальной инфраструктуры регионального значения и значения района на территории муниципального образования:

- Реконструкция учреждения дошкольного образования в с. Кимильтей на расчетный срок;

- Реконструкция школ в селах Кимильтей, Перевоз и Баргадай на первую очередь;

- Строительство больницы на 50 коек участковой больницы в с. Кимильтей на расчетный срок;

- Реконструкция ФАП в с. Баргадай, с. Перевоз на первую очередь;

- Предложения по установлению границ населенных пунктов и изменению площади земель различных категорий:

В земли населенных пунктов предлагается перевести 102,0 га земель запаса, для расширения границы с. Кимильтей:

1) Перевод участка, площадью 102,0 га из земель запаса в земли населенных пунктов – для размещения нового жилого микрорайона, включающего жилую малоэтажную застройку с объектами общественно-делового назначения и с современной инженерной инфраструктурой и зону отдыха.

Площадь с. Кимильтей составит 846,0 га.

Границы остальных населенных пунктов сохраняются.

Наличие и распределение земельного фонда Кимильтейского муниципального образования

| № п/п | Наименование категории | Площадь, га | В % по отношению к общей площади МО | Изменение площади, га | Площадь на расчетный срок, га | В % по отношению к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11013,5 | 33,49 | - | 11013,5 | 33,49 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1460,4 | 4,44 | +102,0 | 1562,4 | 4,75 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 442,9 | 1,35 | - | 442,9 | 1,35 |
| 4 | Земли лесного фонда | 6678,0 | 20,30 | - | 6678,0 | 20,30 |
| 5 | Земли водного фонда | 1941,0 | 5,90 | - | 1941,0 | 5,90 |
| 6 | Земли запаса | 11354 | 34,52 | -102,0 | 11252,0 | 34,21 |
| Всего в границах муниципального образования | 32889,80 | 100 | - | 32889,80 | 100 |

- Мероприятия по охране объектов культурного наследия:

- На территории муниципального образования находятся объекты культурного наследия: один объект – исторический, регионального значения, исторические и архитектурные вновь выявленные, а также объекты археологического наследия: памятники и достопримечательные места

Эти объекты не находятся в собственности муниципального образования и не являются объектами культурного наследия местного (муниципального) значения. В связи с этим, мероприятия по их сохранению и использованию находятся в ведении Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, являющейся исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и федерального значения.

Администрация Кимильтейского муниципального образования, а также администрация Зиминского района могут обратиться в Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области с просьбой о разработке и проведении мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

Такими мероприятиями для сохранения выявленных объектов культурного наследия являются:

– постановка выявленных объектов на учет, в качестве объектов культурного наследия местного, регионального или федерального значения;

– разработка зон охраны и регламентов для этих зон.

Проводимые мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия должны обеспечивать сохранность самого памятника, исторической планировки, облика близлежащей среды, исторического ландшафта.

- Основные мероприятия по охране окружающей среды:

- Организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО в с.Кимильтей, с. Баргадай, с. Перевоз.

- Закрытие и рекультивация существующих свалок ТБО.

- Организация транспортировки неутилизируемой части отходов, образованных на территории Кимильтейского МО, на полигон ТБО города Саянска.

- Организация площадки для таяния снега – в восточной части с. Кимильтей.

- Организация пункта приёма вторичного сырья в с. Кимильтей.

- Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Вынос на расчётный срок животноводческой фермы северо-западнее с. Баргадай, на земли сельхозназначения.

- Вынос 4 га индивидуальной застройки из санитарно-защитной зоны магистрального нефтепровода Омск-Иркутск (пос.ж/д станции Перевоз).

- В соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий Иркутской области» проектом предлагается организация особо охраняемой природной территории регионального значения - Окинско-Барлукского государственного природного заказника. На территории Кимильтейского муниципального образования площадь заказника составит 5274га.

- Провести комплексное экологическое обследование территории Кимильтейской горы с целью образования государственного природного заказника регионального значения - «Зиминский».

- Основные мероприятия по развитию систем связи:

- Переход на использование для связи между АТС волоконно-оптических кабелей.

- Переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB.

- Расширение спектра почтовых услуг и повышение их качества.

- Основные мероприятия по сокращению ветхого и аварийного жилищного фонда

- Разработка программ ликвидации аварийного и ветхого фонда муниципального образования, для вступления в программы регионального и федерального уровня.

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| Первая очередь |
| 1 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивного комплекса с бассейном | 1,0 тыс.м2 | с. Кимильтей | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 2 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивной площадки | 0,2 га | с. Кимильтей, пос. ж/д ст. Перевоз | зона для занятий физкультурой и спортом |
| Расчетный срок |
| 1 | организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры | Клуб (реконструкция) | 350 мест | с. Кимильтей | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 2 | организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры | Строительство молодежного досугового комплекса | 200 мест | с. Кимильтей | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 3 | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство комплекса обслуживания | 0,2 га | с. Кимильтей, с. Перевоз, с. Баргадай | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 4 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивной площадки | 0,1 га | с. Перевоз, с. Баргадай | зона для занятий физкультурой и спортом |
| 5 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Реконструкция спортивного зала и стадиона | 0,5 тыс. м2 0,6 га | с. Кимильтей, | зона многофункциональной общественно-деловой застройки и зона для занятий физкультурой и спортом |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с. Кимильтей | 9,8тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  |  | с. Баргадай | 2,5тыс м2 |  |
|  |  |  | ст. Перевоз | 0,4тыс м2 |  |
|  |  |  | с. Перевоз | 2,8тыс м2 |  |
| Расчетный срок |
| 2 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | с. Кимильтей | 38,5тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  |  | с. Баргадай | 0,5тыс м2 |  |
|  |  |  | ст. Перевоз | 0,7тыс м2 |  |
|  |  |  | с. Перевоз | 1,2тыс м2 |  |
|  |  |  | уч. Феофановский | 0,1тыс м2 |  |

## 2.3 Сельское хозяйство

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика (специализация) | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Производство сельскохозяйственной продукции | Строительство фермы крупного рогатого скота (КРС) на 2000 голов | с. Баргадай | Молочное скотоводство. | Зона сельскохозяйственного производства |
| 2 | Производство сельскохозяйственной продукции | Реконструкция МТФ, увеличение поголовья КРС до 900 голов. | с. Кимильтей | -«- | -«- |
| 3 | Производство сельскохозяйственной продукции | Строительство свинофермы на 500 голов (инвестиционный проект) | с. Кимильтей | свиноводство | -«- |
| 4 | Производство сельскохозяйственной продукции | Строительство теплицы на 7тыс. м. кв. | с. Кимильтей | Овощеводство закрытого грунта | -«- |
| 5 | Производство сельскохозяйственной продукции | Строительство теплицы на 2тыс. м. кв. | уч. Феофановский | Овощеводство закрытого грунта | -«- |
| 6 | Реализация сельскохозяйственной продукции | Организация пунктов приёма (сбора, заготовки) и первичной переработки сельхозпродукции, производимой в ЛПХ. | с. Кимильтей, с. Баргадай, с. Перевоз | Сбор и переработка сельхозпродукции. | Зона обслуживания сельскохозяйственного производства |
| 7 | Обслуживание отрасли сельского хозяйства | Организация центра агросервисного обслуживания. | с. Кимильтей | Ремонт, прокат, аренда, сельскохозяйственной техники, оборудования и пр. | -«- |

## 2.4 Транспортная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | Реконструкция – 8,8 км: ул. Чкалова – 5,5км; ул. Заречная – 1,8 км; ул. Ново-Заречная – 0,7 км; ул. 50-летие ПУ-51 – 0,8 км. Строительство новых жилых улиц – 3,5км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), Общая протяженность 12,3км | с. Кимильтей |
| 2 |  | Строительство новых жилых улиц (устройство твердого покрытия дорожного полотна) – 2,0 км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), Общая протяженность 2,0 км | с. Перевоз |
| 3 |  | Строительство новых жилых улиц (устройство твердого покрытия дорожного полотна) – 3,0 км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), Общая протяженность 3,0 км | с. Баргадай |
| 4 |  | Реконструкция: ул. Феофановская – 0,7км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), Общая протяженность 0,7 км | уч. Феофановский |
| 5 | Обеспечения населения муниципаьного образования транспортным обслуживанием | Установка крытых остановочных павильонов | ул. Ленина около д.№24 ул. Чкалова около д.№25 ул. Чкалова около д.№66 ул. Чкалова около д.№95 ул. Чкалова около ПУ-51 | с. Кимильтей |
| 6 |  | Установка крытого остановочного павильона | ул. Школьная около д.№2 | с. Баргадай |
| 7 |  | Строительство автостоянок | у здания администрации на 5-10м/мест около средней школы на 5-10м/мест около училища ПУ-51 на 5-10м/мест | с. Кимильтей |

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок |
| 1 | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | Реконструкция – 12 км: ул. Набережная – 0,8 км; ул. Ленина – 1,3 км; ул.8 Марта – 0,9 км; ул. Алексеева – 0,5 км; ул. Журавлева – 0,8 км; ул. Подгорная – 0,5 км; ул. Терехова – 0,9 км; ул.Комарова – 0,5 км; ул. Майская – 0,5 км; ул. Миролюбовой – 0,4 км; ул. Комсомольская – 0,4 км; ул. Прокопьева – 0,7 км; ул. Ивана Рагозина – 0,3 км; ул. Степная – 0,5 км; ул. Томских – 0,8 км; ул. Телегина – 1,0 км; ул. Трудовые Резервы – 1,0 км; подъезд к М-53 ул. Чкалова – 1,0 км Строительство новых жилых улиц – 2,5км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), Общая протяженность 14,5 км | с. Кимильтей |
| 2 |  | Реконструкция – 6,4 км: ул. Беломестных – 2,0 км; ул. Школьная – 2,0 км; ул. Абуздина – 1,5 км; ул. Молодежная – 0,5 км; ул. Озерная – 0,4 км; Строительство новых жилых улиц – 2,0 км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), Общая протяженность 8,4 км | с. Баргадай |
| 3 |  | Реконструкция – 6,6 км: ул. Молодежная – 1,5 км; ул. Северная – 0,7 км; ул. Юбилейная – 0,4 км, ул. Набережная – 3,0 км; ул. Бугровая – 0,3 км; ул.Болотная – 0,3 км; пер.Степной – 0,4 км; Строительство новых жилых улиц – 4,0 км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), Общая протяженность 10,6 км | с. Перевоз |
| 4 |  | Реконструкция –:2,64 км ул. Ленина – 0,9 км, ул. Вокзальная – 0,6 км, ул. Лесная – 0,6км,ж/д-0,54 км | твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), Общая протяженность 2,64км | пос. ж/д ст Перевоз |
| 5 | Обеспечения населения муниципального образования транспортным обслуживанием | Установка крытого остановочного павильона | ул. Набережная около дома № 88, ул. Молодежная, напротив дома культуры. | с. Перевоз |

## 2.5 Инженерная инфраструктура

### 2.5.1 Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | Местоположение, функциональная зона | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | организация водоснабжения населения | Реконструкция водовода | 4 км | с. Кимильтей с. Перевоз |  |
| 2 |  | Кольцевой водопровод (строительство) | 12 км | с. Кимильтей с. Перевоз |  |

### 2.5.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | организация водоотведения | Канализационные сети реконструкция/ строительство | 1/8 км | Кимильтейское МО |  |

### 2.5.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация в границах поселения электроснабжения | ТП, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4кВ (реконструкция) | По мере износа | В населенных пунктах муниципального образования, зона объектов инженерной инфраструктуры |  |
| 2 |  | ТП, ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ (строительство) | В соответствии с принятой схемой электроснабжения | В населенных пунктах муниципального образования, зона объектов инженерной инфраструктуры |  |

### 2.5.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация теплоснабжения в границах населенных пунктов поселения | Котельные ЦРБ (с переводом на твердое топливо), детского сада (реконструкция) | 3 | с. Кимильтей, зона объектов инженерной инфраструктуры | СЗЗ по высоте трубы |
| 2 |  | Котельная (строительство) | 1 | с. Баргадай, зона объектов инженерной инфраструктуры | СЗЗ по высоте трубы |
| 3 |  | Строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей |  | с. Кимильтей |  |

### 2.5.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов поселения | Газораспределительный пункт (строительство) | По условиям технического задания | СЗЗ 10 м |
| 2 |  | Газопровод высокого давления | По условиям технического задания | Зона санитарного разрыва инженерных коммуникаций – 10 м |
| 3 |  | Газопровод низкого давления | По условиям технического задания |  |

### 2.5.6 Связь и телекоммуникации

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Развитие телефонизации в муниципальном образовании | АТСК | 500 номеров | с. Кимильтей | Зоны инженерной инфраструктуры |

### 2.5.7. Инженерная подготовка территории

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Защита территории от затопления паводком редкой повторяемости | Устройство дамбы, дороги-дамбы | Протяженность 2,0 км | с. Кимильтей |
| 2 | Благоустройство русел водотоков | Расчистка русла реки, стариц, ручья | Протяженность 4,0 км | с. Кимильтей |
| 3 | Благоустройство русел водотоков | Благоустройство береговой полосы | Протяженность 0,55 км | с. Кимильтей |
| 4 |  | Осушение территории | Площадь 2,0 га | с. Кимильтей |
| 5 | Защита территории от затопления паводком редкой повторяемости | Устройство дамбы и дороги - дамбы | Протяженность 1,6 км | с. Перевоз |
| 6 | Благоустройство береговой полосы и организация мест отдыха населения | Организация пляжа | Площадь 0,2 га | с. Кимильтей |
| Расчетный срок |
| 1 | Защита территории от затопления паводком редкой повторяемости | Дамбы, дороги-дамбы | Протяженность 0,8 км | с. Кимильтей |
| 2 | Защита территории от затопления в паводки редкой повторяемости | Дамбы обвалования | Протяженность 0,4 км | с. Кимильтей |
| 3 | Благоустройство русел водотоков | Расчистка русла реки, стариц, ручья | Протяженность 1,8 км | с. Кимильтей |
| 4 |  | Осушение территории | Площадь 34,0 га | с. Кимильтей |
| 5 | Защита территории от затопления в паводки редкой повторяемости | Дамбы, дороги-дамбы | Протяженность 9,0 км | с. Баргадай |

## 2.6 Организация благоустройства и озеленения территории и обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (площадь, га) | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| Первая очередь |
| 1 | Создание условий для массового отдыха жителей Кимильтейского муниципального образования | Зона кратковременного, семейного отдыха, пляж, пикниковые площадки кинотеатр под открытым небом | 3,7га | с. Кимильтей | Зона рекреации |
| 2 | Благоустройство и озеленение территории | Сквер у администрации | 0,6 | с. Кимильтей | Зеленые насаждения общего пользования |
| 3 | Благоустройство и озеленение территории | Детский парк на ул. 8 Марта | 1,1 | с. Кимильтей | Зеленые насаждения общего пользования |
| 4 | Благоустройство и озеленение территории | Сквер у торгового центра | 0,7 | с. Кимильтей | Зеленые насаждения общего пользования |
| 5 | Создание условий для массового отдыха жителей Кимильтейского и прилегающих муниципальных образований | Рекреационная зона выходного дня, пляж лодочная станция пикниковая зона | 14,8 | с. Баргадай | Зона рекреации |
| 6 | Благоустройство и озеленение территории | Сквер у памятника погибшим в ВОВ | 0,5 | с. Баргадай | Зеленые насаждения общего пользования |
| 7 | Благоустройство и озеленение территории | Сквер у проектируемого общественного центра | 0,6 | с. Перевоз | Зеленые насаждения общего пользования |
| Расчетный срок |
| 1 | Создание условий для массового отдыха жителей Кимильтейского и прилегающих муниципальных образований | Рекреационная зона выходного дня, пляж лодочная станция детская площадка пикниковая и спортивная зоны, база отдыха | 15,8 | с. Кимильтей | Зона рекреации |
| 2 | Благоустройство и озеленение территории | Сквер по ул.Заречной | 0,5 | с. Кимильтей | Зеленые насаждения общего пользования |
| 3 | Создание условий для массового отдыха жителей Кимильтейского муниципального образования | Зона кратковременного, семейного отдыха, пикниковые площадки | 5,4 | с. Перевоз | Зона рекреации |
| 4 | Создание условий для массового отдыха жителей Кимильтейского муниципального образования | Рекреационная зона выходного дня, пляж лодочная станция пикниковая зона | 10 | с. Баргадай | Зона рекреации |

## 2.7 Охрана окружающей среды

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Площадка для таяния снега | Площадь 1,0 га | в восточной части с. Кимильтей, рядом с тепличным комплексом | Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 составляет 100 метров |
| 2 | Организация централизованной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Контейнерные площадки для сбора ТБО от населения | - | с. Кимильтей, с. Баргадай, с. Перевоз | В соответствии с СП 30-102-99 п.4.1.7 расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50, но не более 100 м. |
| 3 | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Пункт приёма вторичного сырья | - | с. Кимильтей | - |

## 2.8 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение | функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территории муниципального образования. Совершенствование системы связи и оповещения населения. | АСЦО (автоматизированные системы централизованного оповещения) | комплекс технических средств П-166 | Все населенные пункты поселения | Зоны инженерной инфраструктуры |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
|  |  | сущ. | проект. | на 2032 г |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилые зоны: | 472,5 | 549,2 | 707,4 |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной индивидуальной жилой застройки | 472,5 | 549,2 | 707,4 | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | 21,1 | 31,9 | 39,3 |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 7,5 | 17,7 | 25,2 | - | Автокемпинг, Объекты дорожного сервиса | спортивный комплекс, молодежно-досуговый центр |
| 2.2 | Зона объектов образования | 11,5 | - | 11,5 | - | - | - |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 2,1 | 0,5 | 2,6 | - | Больница | - |
| 3 | Зоны производственного использования: | 32,6 | 22,0 | 44,5 |  |  |  |
| 3.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов | 32,6 | 22,0 | 44,5 | - | Предприятие по проиводству сыров Малые предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятие по переработке дикоросов |
| 4 | Зоны сельскохозяйственного использования: | 17126,4 | 124,0 | 17300,4 |  |  |  |
| 4.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | 26,0 | 34,0 | 60,0 |  | Ферма КРС, Свиноферма, Теплицы, Пункты приёма (сбора, заготовки) и первичной переработки сельхозпродукции, производимой в ЛПХ, Центр агросервисного обслуживания. |
| 4.2 | Зона сельскохозяйственных угодий | 16865,4 | 30,0 | 16895,4 |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 4.3 | Зона для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 25,0 | 20,0 | 45,0 |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 4.4 | Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства | 210,0 | 40,0 | 250,0 |  |  | ЛПХ |
| 5 | Зоны рекреационного использования: | 15030,3 | 83,0 | 14528,1 |  |  |  |
| 5.1 | Зона лесов | 6742,0 | 50,0 | 6792,0 | - | - | - |
| 5.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 0,0 | 4,0 | 4,0 |  |  | Объекты благоустройства |
| 5.3 | Зона для занятий физкультурой и спортом | 0,8 | 5,2 | 6,0 |  |  | плоскостные спортивные сооружения (стадион и спортивные площадки) |
| 5.4 | Зона объектов рекреации и туризма | 2,0 | 25,0 | 27,0 |  |  | объекты для массового отдыха населения |
| 5.5 | Зона акваторий | 225,0 | - | 225,0 |  |  |  |
| 5.6 | Зона прочих территорий природного ландшафта | 8060,5 | - | 7474,1 |  |  |  |
| 6 | Зоны специального назначения: | 19,0 | 5,0 | 24,0 |  |  |  |
| 6.1 | Зона ритуального использования | 12,0 | 2,0 | 14,0 |  |  | Объекты ритуального использования |
| 6.2 | Зона складирования и захоронения отходов | 7,0 | 3,0 | 10,0 |  | Полигон ТБО | Площадка для таяния снега |
| 7 | Зона зеленых насаждений специального назначения | 0,0 | 51,1 | 51,1 |  |  |  |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | 180,0 | 5,0 | 185,0 |  |  | Остановочный пункт |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | 8,0 | 2,0 | 10,0 |  |  | Объекты энергоснабжения, водоснабжения, водотведения и связи |
|  | ИТОГО | 32 889,8 | 453,3 | 32889,8 |  |  |  |

Приложение № 2

к решению Думы Кимильтейского  МО

от  «13» ноября 2013 г. № 33

Приложение № 3

к решению Думы Кимильтейского  МО

от  «13» ноября 2013 г. № 33

Приложение № 4

к решению Думы Кимильтейского  МО

от  «13» ноября 2013 г. № 33

Приложение № 5

к решению Думы Кимильтейского  МО

от  «13» ноября 2013 г. № 33

Приложение № 6

к решению Думы Кимильтейского  МО

от  «13» ноября 2013 г. № 33

Приложение №7

к решению Думы Кимильтейского  МО

от  «13» ноября 2013 г. № 33

Приложение № 8

к решению Думы Кимильтейского  МО

от  «13» ноября 2013 г. № 33

Приложение № 9

к решению Думы Кимильтейского  МО

от  «13» ноября 2013 г. № 33